## Slide 1
BOLIVIA ESTUDIO DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO SISTEMAS AISLADOS: SITUACION ACTUAL Y PROYECTADA EN BOLIVIA PERIODO 2019 – 2025
Expositor : Eduardo Paz Castro
Fecha : 05 de marzo de 2020
La Paz, Bolivia
Marzo de 2020
Logotipo empresa
Notes: Solo se modifica el texto y no las imágenes

## Slide 2: Objetivo y Alcance
Selección de la Metodología para calcular la Línea de Base
Escala y Proyectos tipo
Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)

## Slide 3: Selección Metodológica
Paso 1: Categorizaron los SA en pequeña y gran escala (< o > a 15 MW o más instalados)
Paso 2: Tipología de proyectos informados para el periodo 2019-2025
  Energía Renovable, por la instalación de Plantas Solares
  Energía mas baja en carbono, por la interconexión al SIN
Paso 3: Identificación de las metodologías potenciales a utilizar
Paso 4: Selección de metodologías
  Para pequeña escala y proyectos solares: AMS-I.A, AMS-I.D, AMS-I.F, AMS-I.L, AMS-III.AW, AMS-III.BB, AMS-III.BL.
  Para gran escala y proyectos de interconexión: AM0045 y AM0104
  Se seleccionaron las metodologías
    AMS-I.A, para pequeña escala y proyectos solares
    AM0045 para gran escala y/o proyectos de interconexión

## Slide 4: Selección Metodológica
Paso 1: Categorizaron los SA en pequeña y gran escala (< o > a 15 MW o más instalados)
Aquí se identificaron los SA que son de Gran Escala y Pequeña Escala

## Slide 5: Selección Metodológica
Paso 2: Tipología de proyectos informados para el periodo 2019-2025
  Energía Renovable, por la instalación de Plantas Solares
  Energía mas baja en carbono, por la interconexión al SIN
Identificar metodologías potencialmente adecuadas.
  Las metodologías a seleccionar deberán estar de acuerdo con el tipo de actividades de mitigación de los proyectos tales como:
    Energía renovable
    Generación de electricidad baja en carbono
    Medidas de eficiencia energética
    Cambio de combustible y materia prima
    Evitar emisiones de GEI
    Desplazamiento de una generación más intensiva en GEI
    Eliminación de GEI por sumideros.

## Slide 6: Selección Metodológica
Paso 2: Tipología de proyectos informados para el periodo 2019-2025
  Esto nos permite categorizar la mitigación que se realizaría con los proyectos propuestos
  La otra categorización es por tecnología: Solar e Interconexión a una RED eléctrica mayor (SIN)
Hasta aquí Hemos identificado:
La escala de proyectos; El tipo de mitigación y La tecnología que se utilizaría

## Slide 7: Selección Metodológica
Paso 3: Identificación de las metodologías potenciales a utilizar
Ámbitos sectoriales según UNFCCC: (https://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html)
Seleccionamos la primera categoría o alcance de las metodologías aplicables
El análisis se aplica únicamente a la generación como fuente de emisiones de GEI

## Slide 8: Selección Metodológica
Paso 3: Identificación de las metodologías potenciales a utilizar
Ámbitos sectoriales según UNFCCC: (https://cdm.unfccc.int/DOE/scopes.html)

## Slide 9: Selección Metodológica
Paso 3: Identificación de las metodologías potenciales a utilizar
Esta categoría se subdivide en:
a) Los sistemas aislados suministran electricidad a domicilios.
b) El análisis de emisiones se aplica a la fuente de generación
NO consideramos:
1) Transporte de combustible
2) Energía para la industria
Desplazamiento del suministro de energía por otra menos intensiva en carbono

## Slide 10: Selección Metodológica
Paso 4: Selección de metodologías

## Slide 11: Selección Metodológica
Paso 4: Selección de metodologías

## Slide 12: Selección Metodológica
Paso 4: Selección de metodologías
Como resultado tenemos 3 metodologías
Dos (2) aplicables a generación de energía renovable
Una (1) aplicable a interconexión de SA

## Slide 13: Selección Metodológica
Paso 4: Selección de metodologías
Selección entre las metodologías AMS-I.A y AMS-I.F
Metodologías “Elementos claves”
Elementos claves | AMS-I.A | AMS-I.F
Proyectos Típicos | Generación de electricidad renovable para hogares / usuarios individuales o grupos de hogares / usuarios. | Producción de electricidad utilizando tecnologías de energía renovable que se suministra a los usuarios.
Tipo de acción de mitigación de emisiones de GEI | Energía renovable. Desplazamiento de electricidad no renovable más intensivas en GEI mediante la introducción de tecnologías de energía renovable | Energía renovable. Desplazamiento de electricidad más intensivos en GEI
Como resultado tenemos ambas metodologías son aplicables a generación de energía renovable en un SA

## Slide 14: Selección Metodológica
Paso 4: Selección de metodologías (Subgrupo suministro y generación de electricidad)
Revisión a detalle de las situaciones respectivas bajo las cuales cada una de las metodologías es aplicable (pagina 11, AMS-I.F)
 | Tipo de Proyecto | AMS-I.A | AMS-I.D | AMS-I.F
1 | El proyecto suministra electricidad a una red nacional / regional |  | SI | 
2 | El proyecto desplaza el consumo de electricidad de la red (por ejemplo, importación de la red) y / o la generación aislada (cautiva) de electricidad con combustibles fósiles para el usuario final (el excedente de electricidad se puede suministrar a una red) Típico de “autoproductores” |  |  | SI
3 | El proyecto suministra electricidad a una instalación de consumo identificada a través de la red nacional / regional (a través de un acuerdo contractual) |  | SI | 
4 | El proyecto suministra electricidad a un sistema (mini red <= 15 MW) donde, en la línea de base, todos los generadores usan exclusivamente combustible fósil. |  |  | SI
5 | El proyecto suministra electricidad a los usuarios domésticos (incluidos en el límite del proyecto) ubicados en áreas fuera de la red | SI |  | 
Aplicabilidad de las metodologías AMS-I.A; AMS-I.D y AMS-I.F basado en proyectos tipos
AMS-I.A, es la única que se aplica a consumidores domiciliarios
Seleccionamos AMS-I.A

## Slide 15: Selección Metodológica
Paso 3: Selección de metodologías
  Se seleccionaron las metodologías
    AMS-I.A, para pequeña escala y proyectos solares
    AM0045 para gran escala y/o proyectos de interconexión

## Slide 16: Escala y Proyectos Tipo

## Slide 17: Calculo paso a paso metodología AM0045 Gran Escala Cobija

## Slide 18: Metodología AM0045 (gran escala)
Línea de Base
Factor de Emisión
Línea de Base
Emisiones de CO2
GEN j,bl = | MWh | Electricidad (MWh) generada por el sistema aislado de la fuente j (gas natural o diésel), los últimos tres años previo a la implementación del proyecto
F i,j,bl = | MMBTU | Cantidad de Combustible i (masa o volumen) consumido por la fuente j (planta)
EF bl = | tCO2/MWh | Línea de Base del Factor de Emisiones del sistema aislado (tCO2e/MWh) al momento de la interconexión a la red
COEF i,j = | gCO2/BTU | Coeficiente de emisiones de CO2 del combustible
BE y = | tCO2/año | Línea de Base de emisiones
EG y = | MWh | Electricidad abastecida al sistema Aislado en el año y
Donde:

## Slide 19: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Datos calculados anteriormente:
1) Energía Total (Bruta)
2) Energía Generada Combustible Fósil
3) Consumo Combustible Fósil
Miles de Litros * PCI * 1000
-----
13406 (Mlitros)* 33710 (Btu/litro) * 1000
Calculo con los últimos 3 años, para 2018 utilizar 2018; 2017 y 2016
----
(MMBTU * FE comb Fosil) / Gen. Fosil
-----
(Ejemplo EF 2016)
(451920+484821+492557) MMBTU* 0,0766 (gCO2/Btu) / (52005+56054+55735)
Línea de Base de Emisiones (BE y = EG y * EF bl) tCO2/año
-----
BE 2018 = 63152 MWh/año * 0,69 tCO2/MWh = 39731 tCO2/MAh
Línea de Base Factor de Emisiones = Emisiones del año / Electricidad Abastecida (Generación Total)
-----
EF bl,ini (2018) = 39731 tCO2/año / 63152 MWh/año

## Slide 20: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 1
Para el calculo utilizamos: Generación Total; Generación Fósil y Cantidad Combustible Fósil
Estándares del IPCCC – Work Book

## Slide 21: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 2: Calculo del consumo de combustible en MMBTU/año
MMBTU/año = Miles de Litros/año * PCI (Btu/litro) / 1000
Ejemplo año 2018 = 544594 BTU/año = 16155 Mlitros/año * 33710 BTU/litro / 1000

## Slide 22: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 3: Calculo del Factor de emisión de referencia (en tCO2/MWh) sistema previamente aislado (previo a cualquier actividad)
Aplicamos esta ecuación
tCO2/año = suma(MMBTU de tres años)*FE combustible / Generación Fósil (MWh de tres años)
Ejemplo año 2018 = ((492557+500718+536276 MMBTU/año) * 0,0766 gCO2/BTU) / (57832+56969+55735 MWh generados con diésel) = 0,69 tCO2/MWh
Este numero lo repetimos hasta el ultimo año proyectado

## Slide 23: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 4: Calculo de la Línea de Base de Emisiones (tCO2/año) o emisiones de la generación que utiliza combustible fósil
Línea de Base (tCO2/año) = Generación Fósil (MWh/año) * Factor de emisiones inicial
Año 2019 = 60719 MWh/año * 0,69 tCO2/MWh = 41714 tCO2/año
Aquí buscamos calcular las emisiones resultantes del uso del Combustible Fósil en el SA

## Slide 24: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 5: Calculo del Factor de Emisiones de la Línea de Base de Emisiones (tCO2/MWh)
Dividimos la Línea de Base de Emisiones (tCO2/año) / Generación Total (MWh/año)
Ejemplo año 2019 = tCO2/MWh = 41714 tCO2/año / 66294 MWh/año = 0,63 tCO2/MWh

## Slide 25: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)

## Slide 26: Calculo paso a paso metodología AMS-I.A Pequeña escala Huacaraje

## Slide 27: Metodología AMS-I.A (pequeña escala)
Opción 1: Basada en la energía consumida en el SA.
Opción 2: Basada en la generación anual de energía
Opción 3: Basada en el consumo de combustible.
Las opciones 1 y 2, requieren datos de perdidas en la red del SA, dato poco conocido y/o poco confiable.
Se selecciona la opción 3: Consumo de combustible fósil histórico es un dato confiable y provisto oficialmente por la AETN.
Línea de Base
Emisiones de CO2
FC j,y = | Miles de litros / Mpc | Cantidad de Combustible i (masa o volumen) consumido por la fuente "j"
NCV j = | Btu/litro Btu/pc | Poder Calorífico Inferior del combustible "j"
EF co2,j = | gCO2/BTU | Coeficiente de emisiones de CO2 del combustible
BE y = | tCO2/año | Línea de Base de emisiones

## Slide 28: Metodología AMS-I.A (pequeña escala)
Combustible consumido (FC j,y = Miles de litros o Miles de pies cúbicos):
  Con la generación y el consumo especifico (litros/kWh o pc/kWh) de combustible fósil
  FC j,y = GEN j,bl * Consumo especifico (litros/kWh o pc/kWh)
Si en el SA tenemos energía renovable aplicamos:
  EG y = GEN j,bl + Generación de otra fuente (por ejemplo, Solar en MWh)
Factores de Emisión de los combustibles fósiles aplicables son:
  Gas Natural: 0,05729 gCO2/BTU
  Emisiones: 0,07660 gCO2/BTU
EF bl = | tCO2/MWh | Línea de Base del Factor de Emisiones del sistema aislado (tCO2e/MWh) = BE y / EG y

## Slide 29: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)

## Slide 30: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Del cálculo anterior extraemos los siguientes datos
Generación Total (MWh/año)
Generación Fósil (MWh/año)
Combustible Fósil (Miles de litros/año)
Paso 1

## Slide 31: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 2: Adicionamos el Poder Calorífico Inferior (NCV por sus siglas en ingles; PCI por sus siglas en español); para el Diesel es 33.710 Btu/litro

## Slide 32: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 3: Adicionamos el Factor de Emisión del Combustible Fósil que utiliza el SA (diésel) = 0,00766 gCO2/BTU

## Slide 33: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 4: Calculamos la línea de base de emisiones, aplicando la ecuación (5)
Línea de Base (tCO2/año) = Combustible Fósil (miles de Litros /año) * PCI (Btu/Litros) * Factor de Emisión del Combustible (gCO2/BTU) / 1000
Para el año 2019 tenemos:
Línea de Base (tCO2/año) = 249 (miles de litros/año) * 33710 BTU/litro * 0,07660 gCO2/BTU /1000 = 643 tCO2/año

## Slide 34: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)
Paso 5: Calculamos el Factor de Emisiones de la línea de base
Factor de Emisiones - Línea de Base (tCO2/MWh) = Línea de Base de Emisiones (tCO2 /año) / Generación Total (MWh/año)
Para el año 2019 tenemos:
Factor de Emisiones - Línea de Base (tCO2/MWh) = 643 (tCO2/año) / 681 (MWh/año) = 0,94 tCO2/MWh

## Slide 35: Calculo Línea de Base de Emisiones (sin proyecto)

## Slide 36: Trabajo en Clases por grupos
Prepare el análisis de los SA:
  Riberalta
  San Ignacio de Velasco
  Compare los resultados con Cobija
Prepare el análisis de los SA:
  Valles
  Camiri
  Compare los resultados con Las Misiones
Prepare el análisis de los SA:
  Bermejo
  Chiquitos
  Compare los resultados con German Busch
Prepare el análisis de los SA:
  Bella Vista
  El Sena
  Compare los resultados con Huacaraje

## Slide 37: MUCHAS GRACIAS